УТВЕРЖДАЮ: Администрация

Нижнеяблочного сельского

поселения

Глава ___________Тыщенко С.Ф.

М.П.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕЯБЛОЧНОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2024 ГОДА

2014 год

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- постановления  Главы администрации Нижнеяблочного сельского поселения;

- генерального плана Нижнеяблочного сельского поселения;

- Программы социально-экономического развития сельского поселения на 2014 – 2024 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Постановления №782 от 5 сентября 2013 г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Нижнеяблочном сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

  - условиях недостатка собственных средств на проведение работ строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей и других источников путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование: Схема водоснабжения и водоотведения Нижнеяблочного сельского поселения на 2014 – 2024 годы.

Местонахождение проекта: Россия, Волгоградская область, Котельниковский район, Нижнеяблочное сельское поселение.

Нормативно-правовая  база  для  разработки  схемы  -  Федеральный  закон  от  07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; утвержденные распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-РМ;

-Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

–  строительство существующих водозаборных узлов;

-  строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Нижнеяблочного сельского поселения;

– строительство и реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

-  установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства - 2016-2020 годы:

- гидрогеологические изыскания;

- проект водоснабжения МО;

-строительство новых водоводов для обеспечения водой оставшеюся часть поселения;

Второй этап строительства- 2020-2024 годы:

- строительство артскважин;

- строительство станции водоподготовки на водозаборах;

- строительство новых магистральных водоводов;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 80200,0 тыс. руб., в том числе: 53734,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

26466,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

5.    Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского района Волгоградской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского муниципального района

На территории Нижнеяблочного сельского поселения расположены два населенных пункта – хутор Нижнеяблочный и хутор Верхнеяблочный. Расстояние между  населёнными пунктами   13 км соединенные   дорогой  с твердым покрытием. На 01.01.2014 года - хутор Нижнеяблочный (территория – 79,1 га., население – 1158 человек), хутор Верхнеяблочный (территория – 13,79 га., население – 309 человек).

Общее количество дворов  551. По национальному составу население состоит:
76,42 % - русские,16,7 %   - турки – месхиттинцы, 3,23 %   - чеченцы,2,15 %   - лезгины,0,8  %    - украинцы, 0,6  %   - татары,0,1  %   - белорусы.

С запада  территория  сельского  поселения   омывается  водами  Цимлянского  водохранилища, там же и граничит с  Верхнекурмоярским  сельским поселением, с севера и севера - востока  граница проходит  по контурам сельхозугодий  Красноярского и Генераловского сельских  поселений,  с востока – Чилековское сельское  поселение, юго-восток – Пимено-Чернянское  поселение, а по юго-западу - Захаровское  сельское  поселение.

Расстояние до райцентра  г.Котельниково - 37 км . Общая площадь  земель 22522 га , из них  сельхозугодий 17436 га,  в т.ч. пашни - 12565 га, пастбищ - 4838  га.

2.2. Термины и определения

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области  используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

3.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

3.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

3.1.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны

- настоящее время населенные пункты Нижнеяблочного сельского поселения (х. Нижнеяблочный, х. Верхнеяблочный) не имеют централизованную систему водоснабжения.

Разводящие сети имеют большой процент износа – 100%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. Сети водоснабжения требуют замены.

Население хуторов обеспечивается водой из личных скважин и колодцев, без предварительной очистки и обеззараживания, что приводит к опасности возникновения и распространения заболеваний среди местного населения.

- муниципальном образовании Нижнеяблочного сельское поселение централизованная система водоотведения отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков не осуществляется. В настоящее время очистные сооружения в поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Сети водоснабжения Нижнеяблочного сельского поселения не эксплуатируются.

3.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения

На территории Нижнеяблочного сельского поселения отсутствует  централизованная система водоснабжения.

3.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения

На территории Нижнеяблочного сельского поселения находится одна технологическая  зона с централизованным водоснабжением – х. Нижнеяблочный, х. Верхнеяблочный, сети водоснабжения которых не эксплуатируются.

3.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. На территории муниципального образования Нижнеяблочное сельское поселение водозаборных сооружений нет. Х. Нижнеяблочный и х. Верхнеяблочный обеспечивается водой из индивидуальных водных скважин и колодцев.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды: Очистные сооружения на территории Нижнеяблочного сельского поселения отсутствуют. Потребители получают воду технического качества.

В) Состояния и функционирование существующих насосных централизованных станций. Насосные централизованные станции на территории Нижнеяблочного сельского поселения отсутствуют.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения. Водоснабжение Нижнеяблочного сельского поселения осуществляется из личных скважин и колодцев. Водоразводящая не работающая сеть протяженностью 13,25 км.

Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Населенные пункты | Протяженность водопровода, км | Износ, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| х.Нижнеяблочный | 9,25 | 100 |
| х.Верхнеяблочный | 4,0 | 100 |
| Итого | 13,25 |  |

Водоснабжение населенного пункта осуществлялось  с 1972 года по 2000 год.  За время эксплуатации (около 28 лет) водопроводные сети сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 100%. Участились разрушения асбестоцементных и стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя. Демонтаж и их замена невозможна. С 2000 года система водоснабжения не работает.

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

Во всех населённых пунктах Нижнеяблочного сельского поселения отсутствует  централизованное водоснабжение. За время эксплуатации (около 28 лет) водопроводные сети сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 100%.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории Нижнеяблочного сельского поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

3.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды

Нижнеяблочное сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

3.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системы водоснабжения

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является МО Нижнеяблочное сельское поселение. Сети водоснабжения не эксплуатируются, из-за отсутствия скважин, водонапорных башен.

3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

3.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В настоящее время вся территория Нижнеяблочного сельского поселения не оснащена централизованной системой водоснабжения. Водопроводные сети имеют большой процент износа (100%).

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 100% населения Нижнеяблочного сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 2.

Таблица 2

| № п / п | Населенные пункты | Количество проживающего населения на 2014г. | Планируемое количество населения на 2024г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Х.Нижнеяблочный | 1158 | 1208 |
| 2 | Х. Верхнеяблочный | 309 | 322 |
| Итого | 1467 | 1530 |

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

  - качестве основного водоснабжения принимаются подземные воды, которые используются и в настоящее время.

  - целях обеспечения Нижнеяблочного сельского поселения собственным защищенным источником питьевого водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории МО «Нижнеяблочное сельское поселение». Подземные воды могут быть использованы в качестве дополнительного резервного источника водоснабжения, в том числе в соответствии с требованиями норм ГО и ЧС для снабжения населения МО водой в случае загрязнения поверхностных вод в результате ЧС природного или техногенного характера.

  - соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды Цимлянского водохранилища  с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения муниципального образования Нижнеяблочного сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство водопроводных сетей в х. Нижнеяблочный  и х. Верхнеяблочный;

- строительство и реконструкция водоводов с установкой узлов учета;

- строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы;

- реконструкция (новое строительство) магистральных водоводов и разводящей сети водопровода в х. Нижнеяблочный и х. Верхнеяблочный;

- заменить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

3.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующих производственных мощностей достаточно.

При значительном увеличении роста населения, необходимо выполнить:

  - гидрогеологические изыскания недр земли;

  - введение в эксплуатацию новых скважин;

  - увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей;

  - установка дополнительного оборудования или замена существующего на более мощные.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Централизованное горячее водоснабжение на территории Нижнеяблочного сельского поселения отсутствует.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

Учет технической воды не ведется.

3.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

На территории Нижнеяблочного сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением – х. Нижнеяблочный и х. Верхнеяблочный.

Баланс подачи питьевой воды на территории МО Нижнеяблочного сельского поселения отсутствует.

    - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

- связи с тем, что данные о фактическом потреблении воды по группам абонентов отсутствуют, структурный баланс составлен на основании нормативных данных.

Таблица 3

| № п/п | Группы абонентов | Норма потребления л/сут на чел. | Современное состояние – 2014 год. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребителей | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилая застройка с дворовыми колонками | 60 | 300 | 18,00 |
| 2 | Жилая застройка с водопроводом, без канализации | 95 | 45 | 4,275 |
| 3 | Нижнеяблочная средняя школа | 12 | 129 | 1,548 |
| 4 | Верхнеяблочная средняя школа | 12 | 33 | 0,396 |
| 5 | Детский сад «Дюймовочка» | 12 | 70 | 0,840 |
| 6 | КФХ Сердобинцев В.М. | 36 | 5 | 0,180 |
| 7 | Нижнеяблочный СДК | 12 | 3 | 0,036 |
| 8 | Верхнеяблочный клуб | 12 | 2 | 0,024 |
| 9 | Нижнеяблочная библиотека | 12 | 2 | 0,024 |
| 10 | Верхнеяблочная библиотека | 12 | 2 | 0,024 |
| 11 | Котельниковский филиал ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» | 36 | 50 | 1,80 |
| 12 | Полив |  |  | 54,853 |
| Суммарное потребление, м³/сут: |  |  | 82,00 |

3.3.4 Сведения о планируемом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 4

| № п/п | Группы абонентов | Количество потребителей | Нормативный расход м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма м3/чел в сутки | Итого м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилая застройка с дворовыми колонками | 300 | 60 | 18,00 |
| 2 | Жилая застройка с водопроводом, без канализации | 45 | 95 | 4,275 |
| 3 | Образовательные учреждения | 232 | 12 | 2,784 |
| 4 | Учреждения культуры | 9 | 12 | 0,108 |
| 5 | Прочие учреждения | 55 | 36 | 1,98 |
| 6 | Прочие нужды |  |  | 54,853 |
| Суммарное потребление, м³/сут: |  |  | 82,00 |
| Максимальное суточное потребление, м³/сут: |  |  | 97,00 |

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с уличными колонками – нет ;

- жилой застройки с дворовыми колонками – 60 л/чел. в сутки;

- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой – 100 л/чел. в сутки;

- жилая застройка со всеми удобствами – 170 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные учреждения – 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты – 36 л на одного человека в смену. Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении -3. Расход воды на пожаротушение принимается из расчета 10 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 3 м3/сут.

Статистические данные о планируемом потреблении воды  приведены в таблице 5.

Таблица 5

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Среднесуточное потребление воды, м³/сут | 82,0 |
| Максимальное суточное потребление воды, м³/сут | 97,0 |

3.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

На данный момент в Нижнеяблочном сельском поселении отсутствуют системы коммерческого учета воды.

3.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

При существующем положении, дефицита производственных мощностей в системе водоснабжения нет.

Таблица 6

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Установленная мощность источников водоснабжения | 300 м³/сут |
| Фактическое потребление (среднесуточное) | 82,0 м³/сут |
| Фактическое потребление (максимальное среднесуточное) | 97,0 м³/сут |
| Резерв/дефицит | Резерв 203 м³/сут |

3.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Таблица 7

|  | 2024 |
| --- | --- |
|  | Установленная мощность источников водоснабжения, м³/сут | Планируемое потребление (среднесуточное), м³/сут | Планируемое потребление (максимальное суточное), м³/сут | Резерв/ дефицит, м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Горячей | - | - | - | - |
| Питьевой | 300 | 246,0 | 291,0 | Резерв 9 |
| Технической |  |  |  |  |

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующий баланс потребления воды останется без изменения.

3.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в Нижнеяблочном сельском поселении отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

3.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 8.

Таблица 8

|  | Потребление воды |
| --- | --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |
|  | Годовое | Суточное | Макс-ое суточное | Годовое | Суточное | Макс-ое суточное |
|  | тыс. м³ | тыс. м³/сут | тыс. м³/сут | тыс. м³ | тыс. м³/сут | тыс. м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Горячая | - | - | - | - | - | - |
| Питьевая | 29,93 | 0,082 | 0,097 | 89,79 | 0,246 | 0,291 |
| Техническая | - | - | - | - | - | - |

3.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды

На территории Нижнеяблочного сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением – х. Нижнеяблочный, х. Верхнеяблочный, сети водоснабжения которых не эксплуатируются.

Снабжение населения водой (технического качества) осуществляется из индивидуальных скважин и колодцев.

3.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов, с учётом перспективного потребления

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2024 г.

Таблица 9

| № п /п | Застройка | Фактическое суточное потребление, м³/сут. | Перспективное потребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед.изм. | Кол-во | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход воды, м³/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилые здания, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | Чел. | 1530 | 150 | 229,50 |
| 2 | Полив зеленых насаждений |  |  |  |  | 8,356 |
| 3 | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества) |  | % | 10 | По заявленным данным | 4,144 |
| 4 | Неучтенные расходы |  | % | 20 |  | 4,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 246,0 |

3.3.12 Сведения о планируемых потерях воды при её транспортировке

Таблица 10

|  | 2024 |
| --- | --- |
|  | Годовое, тыс.м³ | Суточное, тыс.м³/сут |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая | - | - |
| Фактическая потеря воды, м³ | 3,65 | 0,01 |
| Горячая | - | - |

3.3.13 Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов

Перспективный баланс водоснабжения МО (м³/сут)

Технологическая зона Нижнеяблочного сельского поселения

Таблица 11

| Группы потребителей | 2024 |
| --- | --- |
| Население (жилых зданий) | 229,50 |
| Прочие учреждения | 4,144 |
| Прочие нужды | 2,356 |
| Потери | 10 |
| Итого, м³/сут. | 246,0 |
| Итого максимальное суточное, м³/сут. | 291,0 |

3.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Таблица 12

|  | 2014 | 2024 |
| --- | --- | --- |
|  | Существующая мощность, м³/сут. | Годовое, тыс. м³ | Суточное, м³/сут. | Макс-ое суточное, м³/сут. | Требуемая мощность, м³/сут. |
| Горячая | - | - | - | - | - |
| Питьевая | 300 | 89,79 | 246 | 291 | 260 |
| Техническая | - | - | - | - | - |

3.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Нет гарантирующей организации.

3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- Произвести гидрогеологические изыскания недр земли.

2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей Нижнеяблочного сельского поселения;

3. Строительство и реконструкция водоводов с установкой узлов учета для увеличения подачи воды;

4. Реконструкция (новое строительство) магистральных водоводов и разводящей сети водопровода;

5. Текущий ремонт сетей водоснабжения.

6. Строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы;

7. Проектирование капремонта водопровода со строительством колодцев и установкой запорной арматуры, приборов учета.

8. Капитальный ремонт сетей водоснабжения со строительством колодцев и установкой запорной арматуры, приборов учета.

3.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

- 2016-2017 гг. - гидрогеологические исследования;

- 2017-2018 гг. - проект водоснабжения Нижнеяблочного сельского поселения;

- 2018-2020 гг. - строительство новых водоводов для обеспечения водой оставшеюся часть поселения;

- 2020-2022 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей;

- 2022-2024гг. - строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах.

3.4.2 Технические обоснования основных мероприятий.

А) Гидрогеологические исследования необходимы для того, чтобы обеспечить Нижнеяблочное сельское поселение собственным защищенным источником питьевого водоснабжения и оценить запасы подземных пресных вод на территории МО Нижнеяблочное сельское поселение. Подземные воды могут быть использованы в качестве дополнительного и резервного источника водоснабжения, в том числе в соответствии с требованиями норм ГО и ЧС для снабжения населения МО водой в случае загрязнения поверхностных вод в результате ЧС природного или техногенного характера.

Б) Проект водоснабжения необходим:

-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

-для улучшения работы систем водоснабжения

-для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

В)   Реконструкция  и  строительство   водопроводных сетей:

- в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;

-для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

Г) Строительство станции водоподготовки необходимо:

- для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в связи с чем снизится угроза инфекционных заболеваний.

3.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения

На территории Нижнеяблочного сельского поселения нет объектов систем водоснабжения.

3.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В Нижнеяблочном сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. На конец расчетного периода планируется создание МУП «Нижнеяблочное»  (муниципальное унитарное предприятие) по водоснабжению и водоотведению.

3.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На данный момент в Нижнеяблочном сельском поселении отсутствуют здания, строения, сооружения с приборами учета. На конец расчетного периода необходимо 100% обеспечение приборами учета.

3.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Схема водоснабжения Нижнеяблочного сельского поселения в электронном варианте прилагается.

3.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен

Необходимо провести разведочные работы для оценки запасов подземных пресных вод на территории Нижнеяблочного сельского поселения. После этого можно будет определить место бурения скважин, установки насосных станций и водонапорных башен.

3.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

На данный момент в Нижнеяблочном сельском поселении отсутствуют системы водоснабжения.

3.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Нижнеяблочного сельского поселения в электронном варианте прилагается.

3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

3.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

- муниципальном образовании Нижнеяблочное сельское поселение централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков не осуществляется. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

- процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

3.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

«Дезавид концентрат» - дезинфицирующее средство. Хранят в складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0 до +35С. Допускается штабелирование закрытых канистр не более чем в два яруса.

Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют. Средство и его рабочие растворы негорючие, пожаро- и взрывобезопасны. Срок хранения средства в закрытых канистрах составляет 3 (три) года. После замораживания/размораживания потребительские свойства сохраняются.

При использовании хлора в качестве дезинфицирующего средства, в помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм. На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд. Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации. Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения. Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается. В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны). Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада. Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

Коагулянт - сернокислый алюминий технический хранят в мешках, контейнерах или насыпью в закрытых помещениях с твердым покрытием. При упаковке в контейнеры допускается хранение на открытых площадках с твердым покрытием и оборудованными системами стоков вод. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.

Флокулянты - полимер водорастворимого типа, ускоряющий процесс осаждения взвесей. Гранулят чувствителен к действию влаги, например к конденсационной воде, водяным брызгам и повышенной влажности воздуха. При контакте с водой (каплями) местами возможно образование комьев и сгустков. Поэтому товарный продукт должен храниться в сухих, закрытых и защищенных от влаги помещениях без нарушения заводской упаковки (мешки, цистерны, контейнеры). Эмульсионные полимеризаты после длительного хранения имеют склонность к расслаиванию и обязательно должны гомогенизироваться перед употреблением газом (азот, воздух) путем интенсивного перемешивания, перекачивания или перекатывания. Температура хранения не должна длительное время превышать 40°С. Вязкость эмульсионного полимеризата повышается при действии холода: при температуре ниже -10°С продукт теряет текучесть. Но при разогреве до температуры 8-10°С и гомогенизации он снова может использоваться без потери эффективности. Устойчивость при предписанном хранении: гранулят в упаковке: мин. 12 месяцев эмульсионный полимеризат в упаковке: мин. 6 месяцев. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.

3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

53734,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

2000 тыс. руб. – гидрогеологические исследования недр земли Нижнеяблочного сельского поселения;

1000тыс. руб. - проект водоснабжения;

50734,0 тыс. руб. – реконструкция строительство систем водоснабжения.

3.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

3.7.1 Показатели качества питьевой воды

На территории муниципального образования водозаборных сооружений нет. Вода технического качества поступает из индивидуальных скважин и колодцев. Очистных сооружений на территории Нижнеяблочного сельского поселения нет. В связи с этим необходимо провести мероприятия по строительству очистных и обеззараживающих сооружений, которые позволят обеспечить 100% потребителей питьевой водой в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

3.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

3.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;

- подключение новых абонентов;

-качественный учет для своевременного расчета абонента.

3.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке

Водоснабжение населенного пункта осуществлялось с 1972 год по 2000 год.  За время эксплуатации (около 28 лет) водопроводные сети сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 100%. Участились разрушения асбестоцементных и стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя. Демонтаж и их замена невозможна.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

    - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

- 2000,0 тыс. руб. - гидрогеологические исследования, необходимы для изучения гидрогеологической структуры территории, для определения необходимых емкостных и фильтрационных параметров и оценки параметров перетекания слоев, разделяющих водоносные горизонты.

- 1000,0 тыс. руб. - проект водоснабжения МО, необходим:

- для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения в Нижнеяблочном сельском поселении;

-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

-для улучшения работы систем водоснабжения

-для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

3. 50734,0 тыс. руб. - реконструкция и строительство водопроводных сетей, необходимо:

- в связи с высокой степенью износа существующего водопровода;

-для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

3.7.6  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

4. ВОДООТВЕДЕНИЕ

  - Существующее положение в сфере водоотведения поселения

    - Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Нижнеяблочного сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

В муниципальном образовании Нижнеяблочное сельское поселение централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков не осуществляется. В настоящее время очистные сооружения в СП отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

4.1.2 Результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Нижнеяблочном сельском поселении отсутствует.

4.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения

В муниципальном образовании Нижнеяблочное сельское поселение централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков не осуществляется.

4.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Нижнеяблочном сельском поселении отсутствует.

4.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей

Централизованное водоотведение в Нижнеяблочном сельском поселении отсутствует.

Вывоз канализационных стоков не осуществляется. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

4.1.6 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Нижнеяблочном сельском поселении отсутствует.

4.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Вывоз канализационных стоков не осуществляется. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

4.1.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения

Вся территория Нижнеяблочного сельского поселения не охвачена централизованной системой водоотведения.

4.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие очистки сточных вод;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованное водоотведение в Нижнеяблочном сельском поселении отсутствует.

4.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

  - Нижнеяблочном сельском поселении  отсутствуют ливневые канализации.

    - Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов

Нижнеяблочном сельском поселении отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

    - Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

Централизованное   водоотведение   в   Нижнеяблочном   сельском   поселении

отсутствует.

4.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев

На конец 2024 года планируется 55% обеспечение населения Нижнеяблочного  сельского поселения централизованной системой канализации.

  - Прогноз объема сточных вод

См.таблицу 11.

4.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения, а ожидаемые поступления сточных вод сведены в таблицу 11.

4.3.2 Структура централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Нижнеяблочном сельском поселении отсутствует.

4.3.3 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Нижнеяблочном сельском поселении отсутствует.

4.3.4 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Очистные сооружения в Нижнеяблочном сельском поселении отсутствуют.

4.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

4.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Необходимо строительство системы централизованного водоотведения в х. Нижнеяблочный и х. Верхнеяблочный.

Также предусматривается на расчетный срок обеспечение 55% населения Нижнеяблочного сельского поселения централизованной системой канализации.

Основные решения по обеспечению объектов Нижнеяблочного сельского поселения системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Строительство централизованной системы водоотведения в Нижнеяблочном сельском поселении предусматривает строительство насосных станций и очистных сооружений.

Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.

    - Основные мероприятия по реализации схем водоотведения

- 2014-2024 г.г строительство систем водоотведения во всем Нижнеяблочном сельском поселении для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

- 2018-2020г.г. – строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия окружающую среду.

- 2020-2024г.г. - строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации

схем водоотведения

1. Строительство централизованных систем водоотведения для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

- Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

- Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Строительство централизованной системы водоотведения в Нижнеяблочном сельском поселении предусматривает строительство насосных станций и очистных сооружений.

Размещение канализационных очистных сооружений предусматривается за территорией населенных пунктов.

4.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В Нижнеяблочном сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется создание МУП «Нижнеяблочное»  (муниципальное унитарное предприятие) по водоснабжению и водоотведению.

4.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Строительство централизованной системы водоотведения в Нижнеяблочном сельском поселении предусматривает строительство насосных станций и очистных сооружений.

Размещение канализационных очистных сооружений предусматривается за территорией населенных пунктов. Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой централизованной канализации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации в Нижнеяблочном сельском поселении.

4.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Нижнеяблочном сельском поселении отсутствует.

4.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

На расчетный срок планируется обеспечение 55% населения Нижнеяблочного сельского поселения централизованной системой канализации.

Размещение канализационных очистных сооружений предусматривается на северной окраине х.Нижнеяблочный ( примерно в 500м. от  крайнего дома по улице Северная)

4.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

4.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

На расчетный срок предусматривается обеспечение 55% населения Нижнеяблочного сельского поселения централизованной системой канализации. Использование выгребов предусматривает возможность подъезда ассенизационной машины. Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. В настоящее время в муниципальном образовании Нижнеяблочное сельское поселение очистные сооружения отсутствуют. Вывоз  неочищенных сточных вод не осуществляется.

Основные решения по обеспечению объектов сельского поселения системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Реализация мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой централизованной канализации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации в Нижнеяблочном сельском поселении.

4.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

4.6  Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В строительство централизованной системы водоотведения необходимы капитальные вложения, для:

- улучшения экологической ситуации в муниципальном образовании Нижнеяблочное сельское поселение;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

- обеспечение надежности систем водоотведения;

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

  - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Нижнеяблочном сельском поселении отсутствует. Вывоз канализационных стоков не осуществляется. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

В связи с чем необходимо:

- прекращение сброса в водоемы неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод населенных пунктов и сельхозпредприятий;

- во всех населенных пунктах, учреждениях,  и объектах животноводства и других предприятиях должна предусматриваться организация систем канализации с отведением бытовых и загрязненных сточных вод от предприятий;

- сточные воды должны проходить глубокую биологическую очистку с последующим выпуском в водоемы или на земледельческие поля орошения;

- организация и очистка ливневых и талых вод с территории населенных пунктов.

4.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Необходимо строительство системы централизованного водоотведения в Нижнеяблочном сельском поселении.

Для надежного и бесперебойного водоотведения предусматривает строительство насосных станций, очистных сооружений и разводящих сетей.

Необходимо приступить к строительству канализационного коллектора и разводящей сети с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Так же необходимо создать эксплуатирующую организацию со штатом работников, для контроля за своевременным обнаружением и устранением аварийных ситуаций, и бригаду, обеспечивающую ремонт и обслуживание сетей водоотведения.

4.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов

Централизованное водоотведение в Нижнеяблочном сельском поселении отсутствует.

В связи с чем в расчетный срок необходимо обеспечить подключение 55% населения МО к централизованной системе канализации.

4.7.3 Показатели качества очистки сточных вод

Централизованное водоотведение в Нижнеяблочном сельском поселении отсутствует. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

4.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

Централизованная система сбора сточных вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

После очистки сточные воды можно использовать на полив зеленых насаждений.

4.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

26466,0 тыс. руб. – строительство централизованной системы водоотведения, для снижения вредного воздействия на окружающую среду:

- 15879,6 тыс. руб. – строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты;

- 10586,4 тыс. руб. – строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

4.7.6  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

4.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной канализации.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Финансирование программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014-2024 годах планируется за счет средств эксплуатирующей организации при наличии финансовой возможности.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов МО Нижнеяблочного сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2024 г.